Reporting Mechanism proposed by

The Environment DG of the European Commission

Word Template proposed for reporting

a summary of Noise Action Plan

(not more than 10 pages length per plan)

Explanatory note:

A Noise Action Plan relates only to those based upon the results of noise mapping conducted

in accordance with Directive 2002/49/EC.

Please fill in one separate template per each noise action plan.

Name of DF7 (use naming convention presented in the Handbook): BOLOGNA Full name of the Noise Action Plan report (use naming convention presented in the Handbook): MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA E PIANO D’AZIONE PER L’AGGLOMERATO DI BOLOGNA

| Reporting entity unique code (use naming convention presented in the Handbook): IT_A_AG00002 |
| --- |
| Choose the reporting issue: |
| X | Agglomeration Please specify the UniqueAgglomerationID: IT_A_AG00002 Roads In the case of reporting a noise action plan for the entire reporting entity, please tick here: In the case of reporting a noise control programme for a single road , please specify the UniqueRoadID: _____ Railways In the case of reporting a noise action plan for the entire reporting entity, please tick here: In the case of reporting a noise control programme for a single railway, please specify the UniqueRailID: _____ Airport Please especify the ICAO code: _____ |

| Cost (in €) | - |
| --- | --- |
| Adoption date (dd/mm/yyyy) | 24/05/2016 - 30/05/2016 |
| Expected completion date (dd/mm/yyyy) | 30/06/2018 |
| Number of people expected to experience noise reduction | 551300 |

Limit values in place (preferably converted where relevant in Lden, Lday, Levening, Lnight as defined by Annex I of the Directive 2002/49/EC): La definizione dei valori limite in termini degli indicatori europei è demandata a specifici decreti di conversione dei preesistenti valori limite italiani, ad oggi non ancora emanati; pertanto fino all’emanazione di questi, si applicano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 194/05, i valori limiti della normativa nazionale. Per la predisposizione della Mappa acustica strategica e del Piano d'azione sono stati adottati gli indicatori europei attraverso un'operazione di conversione “tecnica” dei valori limite italiani, così come indicato nelle “Linee Guida per l’elaborazione delle mappe acustiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della Regione Emilia-Romagna” (DGR 1369/12). Di seguito si allega la tabella riportante, per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio, i valori limite italiani e quelli convertiti in base ai criteri comunitari. Classi di destinazione d’uso Parametri italiani Parametri comunitari LAeq diurno LAeq notturno Lden Lnight I classe (aree particolarmente protette) 50 40 47,7 37 II classe (aree prevalentemente residenziali) 55 45 52,7 42 III classe (aree di tipo misto) 60 50 57,7 47 IV classe (aree di intensa attività umana) 65 55 62,7 52 V classe (aree prevalentemente industriali) 70 60 67,7 57 VI classe (aree esclusivamente industriali) 70 70 73,2 67

Adoption date and summary of the process of the noise Action Plan’s adoption La presente Mappa acustica strategica ed il Piano d'azione dell'agglomerato di Bologna sono stati adottati dalle rispettive Giunte dei Comuni facenti parte dell'agglomerato di Bologna, nelle seguenti sedute: 30/05/2016 per il Comune di Bologna (delibera PG 180121/16) 26/05/2016 per il Comune di Calderara di Reno (delibera n. 71/16) 24/05/2016 per il Comune di Casalecchio di Reno (delibera n. 63/16) 27/05/2016 per il Comune di Castel Maggiore (delibera n. 76/16) 26/05/2016 per il Comune di San Lazzaro (delibera n. 92/16) In attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 194/05, Mappa acustica strategica e Piano di azione saranno pubblicati, di concerto con gli altri Comuni dell'agglomerato, dando atto che entro 45 giorni chiunque potrà presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta. Sul sito istituzionale dei rispettivi Comuni è presente una pagina web dalla quale è possibile scaricare e consultare gli elaborati della Mappa acustica strategica e del Piano d'azione.

Summary of the results of noise mapping (problems, situations that need to be improved): Nella realizzazione del Piano sono state seguite le fasi individuate dalle Linee Guida per l’elaborazione dei piani d’azione emanate dalla Regione Emilia-Romagna. Il Piano d’azione si caratterizza prevalentemente come Piano d’azione strategico, recuperando elementi dei piani o progetti adottati/approvati sul territorio dell'agglomerato. È stata pertanto sviluppata soprattutto la pianificazione strategica preliminare, in quanto: la concorsualità di molteplici sorgenti (stradali, ferroviarie, produttive, antropiche varie, ecc.) rende inefficace un approccio orientato all’adozione di interventi puntuali; è preferibile individuare aree di intervento caratterizzate da una certa omogeneità del tessuto urbano e da una continuità sia delle sorgenti di rumore sia delle possibili soluzioni; le tipologie di interventi diretti proponibili per una singola infrastruttura in ambiente extraurbano (per esempio barriere antirumore e asfalti fonoassorbenti per le strade) risultano di scarsa efficacia se non impraticabili in ambiente urbano; ci si deve piuttosto orientare su interventi di tipo indiretto (indirizzi in sede di pianificazione, adeguamento di strumenti urbanistici e regolamentari, ecc.). Il presente Piano d’azione rappresenta pertanto una ricognizione degli interventi già programmati dalle Amministrazioni Comunali dell'Agglomerato nell'ambito di altri strumenti pianificatori e programmatici approvati, integrandoli con i progetti in corso da parte dei gestori delle infrastrutture. L'attuazione degli interventi puntuali è demandata alla successiva fase, attraverso la predisposizione di un Piano d’azione progettuale, attuabile anche attraverso i differenti strumenti di gestione e pianificazione del territorio. Di seguito l’elenco degli interventi descritti nel Piano. Riqualificazione ex Mercato Ortofrutticolo (Comune di Bologna) Modifiche al sistema di trasporto pubblico nell’area del centro storico (Comune di Bologna) Pedonalizzazioni all'esterno del centro storico (Comune di Bologna) Realizzazione di barriere acustiche a protezione degli edifici residenziali situati in prossimità dello scalo merci ferroviario San Donato (Comune di Bologna) Realizzazione di barriere acustiche a protezione degli edifici del Policlinico S.Orsola – Malpighi (Comune di Bologna) Interventi sul traffico stradale: isole ambientali (Comune di Casalecchio di Reno) Pedonalizzazioni T-Days (Comune di Bologna) Di seguito il confronto riepilogativo tra la situazione “ante-operam” fotografata dalla Mappa acustica strategica e la situazione “post-operam” rappresentata dagli interventi del Piano d’azione. Lden Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <55 168.701 170.789 2.088 55-60 94.854 95.829 975 60-65 99.189 98.938 -251 65-70 95.451 95.307 -144 70-75 74.741 72.202 -2.539 >75 18.353 18.222 -131 Lnight Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <50 255.453 258.221 2.768 50-55 92.238 92.394 156 55-60 98.186 98.102 -84 60-65 70.558 68.986 -1.572 65-70 32.517 31.408 -1.109 >70 2.335 2.176 -159 Dalla lettura della tabella si riscontra che, a seguito degli interventi programmati, è stimabile un significativo spostamento del numero di persone dalle fasce di esposizione al rumore più alte a quelle caratterizzate da livelli di rumore più bassi, confermando l’efficacia degli interventi previsti.

Summary of the results of public consultations organized in relation to this noise action plan and the resulting actions: La fase di consultazione del pubblico partirà dalla data di pubblicazione sul BUR.E-R del deposito della documentazione adottata dalle rispettive Giunte dei Comuni facenti parte dell'Agglomerato di Bologna. Da tale data, e per la durata di 45 giorni, chiunque potrà consultare la documentazione dai siti istituzionali dei Comuni e trasmettere agli stessi eventuali osservazioni in merito.

Summary of noise management actions, including measures to preserve quiet areas (and related budget and targets) envisaged: 1) Riqualificazione dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo L’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo si estende per oltre 30 ettari a nord della città storica, a ridosso della stazione ferroviaria, in una zona, la Bolognina, dalla forte identità e collocata in una posizione strategica. Il progetto di riqualificazione ha come primo obiettivo la crescita del quartiere in termini di qualità urbana e di servizi. L’area “rigenerata” prevede infatti, oltre alla realizzazione di alloggi, la creazione di attrezzature di uso pubblico e di vaste aree di verde che andranno ad integrarsi agli edifici residenziali in un sistema continuo di spazi aperti e fruibili, in continuità con il tessuto urbano della Bolognina storica. Completerà il progetto lo sviluppo di attività di tipo ricettivo, commerciale e direzionale. A partire dal mese di febbraio 2012 sono partiti i lavori di parziale interramento di via Gobetti. L’interramento avrà una lunghezza di circa 500 metri, di cui metà destinati a tunnel e le restanti porzioni alle due rampe di uscita-ingresso. La parte interrata si trova a meno 7 m circa rispetto all’attuale livello strada. Di seguito la tabella di sintesi dei risultati attesi da tale intervento. Lden Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <55 403 647 244 55-60 476 292 -184 60-65 41 85 44 65-70 217 751 534 70-75 1.055 417 -638 >75 0 0 0 Lnight Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <50 903 965 62 50-55 75 276 201 55-60 568 845 277 60-65 646 106 -540 65-70 0 0 0 >70 0 0 0 2) Interventi ed azioni nel centro storico del Comune di Bologna Modifiche al sistema di trasporto pubblico nell’area del centro storico: l’intervento in questione considera l’utilizzo di una diversa tipologia per i mezzi di trasporto pubblico, più moderna e acusticamente meno impattante, in accordo con il programma di filoviarizzazione delle linee portanti Tper. Allo scopo di stimare il rumore generato dai filobus sono stati presi a riferimento i benefici, in termini di riduzione del rumore, indotti dal rinnovo del parco veicolare Tper (il filobus presenta dei valori di emissione sonora inferiori di circa 3 dBA all'autobus). Pedonalizzazioni ed isole ambientali: nel modello sono stati integrati gli interventi di pedonalizzazione e la realizzazione di isole ambientali (zone 30) per le aree interne al centro storico di Bologna. Di seguito la tabella di sintesi dei risultati attesi da tale intervento. Lden Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <55 24.868 26.430 1.562 55-60 5.482 5.598 116 60-65 10.171 10.625 454 65-70 16.234 15.048 -1.186 70-75 15.372 14.461 -911 >75 2.947 2.845 -102 Lnight Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <50 29.344 31.107 1.763 50-55 5.636 5.724 88 55-60 13.845 13.268 -577 60-65 16.125 16.070 -55 65-70 9.785 8.732 -1.053 >70 405 246 -159 3) Isole ambientali (zone esterne al centro storico del Comune di Bologna) L’intervento in questione integra nel modello acustico gli interventi attuati o previsti per la costituzione delle seguenti isole ambientali: zona Alberto Mario, zona Bellaria, zona Cirenaica, zona Malvasia, zona Timavo, zona Giorgione, zona Treno, zona Villaggio INA, zona Mattei-Martelli, zona Pilastro, zona Garavaglia, zona Saliceto. Nel modello acustico, in presenza di isole ambientali, le velocità di percorrenza sono state ridotte a 30 km/h, mentre i veicoli pesanti non riconducibili al trasporto pubblico ridotti del 25%. Di seguito la tabella di sintesi dei risultati attesi da tale intervento. Lden Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <55 17.775 17.923 148 55-60 12.808 13.722 914 60-65 12.270 11.422 -848 65-70 10.508 10.906 398 70-75 3.828 3.246 -582 >75 1.120 1.091 -29 Lnight Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <50 30.740 31.584 844 50-55 11.702 11.403 -299 55-60 11.230 11.173 -57 60-65 3.124 2.637 -487 65-70 1.441 1.441 0 >70 21 21 0 4) Realizzazione di barriere acustiche a protezione degli edifici residenziali situati in prossimità dello scalo merci ferroviario “San Donato” L’intervento in questione integra nel modello acustico le misure previste per la riduzione del rumore generato dai freni primari dello scalo merci ferroviario. Il contributo dei freni primari e secondari alla rumorosità complessiva dell’area, infatti, è assai rilevante in quanto producono emissioni sonore di breve durata ma di elevata intensità e ad alta frequenza; l’azione dei freni risulta proporzionale alla massa dei vagoni di cui occorre ridurre la velocità, pertanto sarà maggiormente energica sui vagoni pieni piuttosto che su quelli vuoti. Al fine di contenere le emissioni sonore prodotte, sono previste due barriere di tipo fonoassorbente lunghe rispettivamente 45 e 51 metri e di altezza pari a 5 metri posizionate nelle immediate vicinanze dei 3 freni primari più prossimi ai ricettori maggiormente esposti di via del Pilastro. Di seguito la tabella di sintesi dei risultati attesi da tale intervento. Lden Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <55 117 117 0 55-60 350 1.019 669 60-65 1.157 488 -669 65-70 1.048 1.450 402 70-75 403 1 -402 >75 0 0 0 Lnight Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <50 197 226 29 50-55 1.318 1.339 21 55-60 1.157 1.510 353 60-65 403 0 -403 65-70 0 0 0 >70 0 0 0 5) Realizzazione di barriere acustiche a protezione degli edifici del Policlinico S.Orsola – Malpighi situati in prossimità di viale Ercolani e via Massarenti L’intervento in questione integra nel modello acustico le misure previste per la riduzione del rumore generato dal traffico veicolare circolante su viale Ercolani e via Massarenti, impattante sugli edifici e sull’area di pertinenza del Policlinico S.Orsola-Malpighi (barriere acustiche su viale Ercolani e via Massarenti). Di seguito la tabella di sintesi dei risultati attesi da tale intervento. Lden Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <55 1.034 1.110 76 55-60 160 276 116 60-65 219 307 88 65-70 172 57 -115 70-75 166 1 -165 >75 146 146 0 Lnight Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <50 1.183 1.263 80 50-55 201 356 155 55-60 43 131 88 60-65 324 1 -323 65-70 146 146 0 >70 0 0 0 6) Pedonalizzazioni in situazione T-Days L’intervento in questione integra nel modello acustico le misure previste per il controllo della circolazione contenute nel “Nuovo piano per la pedonalità” (progetto “Di Nuovo in Centro”), simulando la situazione del rumore nelle giornate in regime di T-Days. La simulazione comprende solamente le aree più prossime alla “Zona T”, in quanto non si hanno a disposizione informazioni circa l’effetto che il regime di T-Days ha sui flussi di traffico nelle restanti strade. Di seguito la tabella di sintesi dei risultati attesi da tale intervento. Lden Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <55 1.246 1.776 530 55-60 197 207 10 60-65 213 244 31 65-70 779 825 46 70-75 651 116 -535 >75 82 0 -82 Lnight Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <50 1.364 1.943 579 50-55 124 109 -15 55-60 842 825 -17 60-65 236 230 -6 65-70 602 61 -541 >70 0 0 0 7) Interventi sul traffico stradale: isole ambientali (Comune di Casalecchio di Reno) L’intervento in questione integra nel modello acustico le misure previste per il controllo della circolazione contenute nel “Nuovo piano per la pedonalità” (progetto “Di Nuovo in Centro”), simulando la situazione del rumore nelle giornate in regime di T-Days. La simulazione comprende solamente le aree più prossime alla “Zona T”, in quanto non si hanno a disposizione informazioni circa l’effetto che il regime di T-Days ha sui flussi di traffico nelle restanti strade. Di seguito la tabella di sintesi dei risultati attesi da tale intervento. Lden Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <55 13.433 13.424 -9 55-60 7.524 7.538 14 60-65 5.191 5.203 12 65-70 4.367 4.560 193 70-75 3.753 3.543 -210 >75 1 1 0 Lnight Mappa acustica strategica Piano d'azione Differenza <50 19.450 19.481 31 50-55 6.030 6.037 7 55-60 3.939 4.127 188 60-65 4.629 4.459 -170 65-70 221 165 -56 >70 0 0 0

Summary of provisions envisaged for evaluating the implementation and results of the noise action plan: L’attuazione del Piano d’azione sarà controllato dall’Autorità competente durante i cinque anni rappresentanti dal ciclo di attuazione del D.Lgs 194/05, in accordo con la direttiva europea.

Web links to the full noise action plan and/or the evidence of the publication of this Action Plan: Gli elaborati della Mappa acustica strategica e del Piano d'azione sono raggiungibili dal seguente link: www.comune.bologna.it/ambiente/servizi/6:3457/

# Footnotes

An overview presentation of the reporting mechanism and a handbook on data specifications can be found at:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library